## Slide 1: Balance Hídrico del Uruguay
PLANAGUA. Plan de Adaptación de la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos al Cambio Climático en Uruguay.
Ing. Nicolás Failache
Inypsa
Setiembre de 2014

## Slide 2
Índice
1. Introducción
  1.1 Objetivo del Balance Hídrico
  1.2 Balance Hídrico y Ciclo Hidrológico en Cuencas
2. Datos utilizados
  2.1 Datos de precipitación, ETP y caudal utilizados
  2.2 Datos espaciales, MNT, suelos
  2.3 Registro de aprovechamientos
3. Interpolación espacial de series temporales
4. Modelo de Temez
  4.1 Algoritmo del modelo
  4.2 Calibración
5. Balance Hídrico
  5.1 Resultados

## Slide 3
Introducción: 1.1 Objetivo del Balance Hídrico
En la presente presentación se describen las tareas desarrolladas en lo que a Hidrología y Balance Hídrico del Uruguay se refiere.
El objetivo final que se persigue consiste en cuantificar los recursos hídricos disponibles en el territorio uruguayo, específicamente en las cuencas de Orden 3.
Para ello fue calibrado un modelo de balance en las cuencas aforadas . Este modelo asocia sus parámetros a las características de los suelos de las cuencas, lo que permite su extrapolación a cuencas no aforadas.
El período de datos utilizados es 1981-2012.

## Slide 4
http://water.usgs.gov/edu/watercyclespanish.html
Introducción: 1.2 Balance Hídrico y Ciclo Hidrológico en Cuencas

## Slide 5
Introducción: 1.2 Balance Hídrico y Ciclo Hidrológico en Cuencas

## Slide 6
Fuente de agua | Volumen de agua, en kilometros cúbicos | Volumen de agua, en millas cúbicas | Porcentaje de agua dulce | Porcentaje total de agua
Océanos, Mares y Bahías | 1,338,000,000 | 321,000,000 | -- | 96.5
Capas de hielo, Glaciares y Nieves Perpetuas | 24,064,000 | 5,773,000 | 68.7 | 1.74
Agua subterránea | 23,400,000 | 5,614,000 | -- | 1.7
Dulce | 10,530,000 | 2,526,000 | 30.1 | 0.76
Salada | 12,870,000 | 3,088,000 | -- | 0.94
Humedad del suelo | 16,500 | 3,959 | 0.05 | 0.001
Hielo en el suelo y gelisuelo (permafrost) | 300,000 | 71,970 | 0.86 | 0.022
Lagos | 176,400 | 42,320 | -- | 0.013
Dulce | 91,000 | 21,830 | 0.26 | 0.007
Salada | 85,400 | 20,490 | -- | 0.006
Atmósfera | 12,900 | 3,095 | 0.04 | 0.001
Agua de pantano | 11,470 | 2,752 | 0.03 | 0.0008
Ríos | 2,120 | 509 | 0.006 | 0.0002
Agua biológica | 1,120 | 269 | 0.003 | 0.0001
Total | 1,386,000,000 | 332,500,000 | - | 100
Fuente: Gleick, P. H., 1996: Water resources. In Encyclopedia of Climate and Weather, ed. by S. H. Schneider, Oxford University Press, New York, vol. 2, pp.817-823. |  |  |  | 
Introducción: 1.2 Balance Hídrico y Ciclo Hidrológico en Cuencas

## Slide 7
Introducción: 1.2 Balance Hídrico y Ciclo Hidrológico en Cuencas

## Slide 8
Introducción: 1.2 Balance Hídrico y Ciclo Hidrológico en Cuencas

## Slide 9
Introducción: 1.2 Balance Hídrico y Ciclo Hidrológico en Cuencas

## Slide 10
Introducción: 1.2 Balance Hídrico y Ciclo Hidrológico en Cuencas

## Slide 11
Introducción: 1.2 Balance Hídrico y Ciclo Hidrológico en Cuencas

## Slide 12
Introducción: 1.2 Balance Hídrico y Ciclo Hidrológico en Cuencas

## Slide 13
Introducción: 1.2 Balance Hídrico y Ciclo Hidrológico en Cuencas

## Slide 14
Introducción: 1.2 Balance Hídrico y Ciclo Hidrológico en Cuencas

## Slide 15
Introducción: 1.2 Balance Hídrico y Ciclo Hidrológico en Cuencas

## Slide 16
Introducción: 1.2 Balance Hídrico y Ciclo Hidrológico en Cuencas

## Slide 17
Introducción: 1.2 Balance Hídrico y Ciclo Hidrológico en Cuencas

## Slide 18
Introducción: 1.2 Balance Hídrico y Ciclo Hidrológico en Cuencas

## Slide 19
Introducción: 1.2 Balance Hídrico y Ciclo Hidrológico en Cuencas

## Slide 20
Introducción: 1.2 Balance Hídrico y Ciclo Hidrológico en Cuencas

## Slide 21
Introducción: 1.2 Balance Hídrico y Ciclo Hidrológico en Cuencas

## Slide 22
Introducción: 1.2 Balance Hídrico y Ciclo Hidrológico en Cuencas

## Slide 23
Introducción: 1.2 Balance Hídrico y Ciclo Hidrológico en Cuencas

## Slide 24
Vamos a calcular:
T excedente de precipitación
H almacenamiento superficial
ETR evapotranspiración real
I infiltración
Asup aporte superficial
Asub aporte subterráneo
A aporte total
Paso de tiempo Mensual
Modelo de Balance Hídrico Temez
Introducción: 1.2 Balance Hídrico y Ciclo Hidrológico en Cuencas

## Slide 25
Índice
1. Introducción
  1.1 Objetivo del Balance Hídrico
  1.2 Balance Hídrico y Ciclo Hidrológico en Cuencas
2. Datos utilizados
  2.1 Datos de precipitación, ETP y caudal utilizados
  2.2 Datos espaciales, MNT, suelos
  2.3 Registro de aprovechamientos
3. Interpolación espacial de series temporales
4. Modelo de Temez
  4.1 Algoritmo del modelo
  4.2 Calibración
5. Balance Hídrico
  5.1 Resultados

## Slide 26
Datos utilizados: 2.1 Datos de precipitación, ETP y caudal utilizados

## Slide 27
Datos utilizados: 2.1 Datos de precipitación, ETP y caudal utilizados
Pluviómetros utilizados en estudios:
Anteriores (35 estaciones).
Pluviómetros de la dnm no incluidos en los anteriores (4 + 9 estaciones), que vienen a rellenar zonas de baja densidad de estaciones iniciales.
Pluviómetros del INIA (5 estaciones).
Pluviómetros de la ANA de Brasil (disponibles en su sitio de internet) con series completas (10 estaciones), en la zona de recubrimiento de las cuencas que vierten al río Cuareim.

## Slide 28
Datos utilizados: 2.1 Datos de precipitación, ETP y caudal utilizados

## Slide 29
Datos utilizados: 2.1 Datos de precipitación, ETP y caudal utilizados

## Slide 30
Datos utilizados: 2.1 Datos de precipitación, ETP y caudal utilizados

## Slide 31
Datos utilizados: 2.1 Datos de precipitación, ETP y caudal utilizados
Para el estudio se partió de los registros correspondientes a 63 estaciones facilitados por la DINAGUA.
A partir del Modelo Digital del Terreno (MDT) de 30 metros de resolución fueron estimadas las cuencas de aporte a cada punto de monitoreo de caudales. Para cada una de ellas se ha calculado el área, longitud del cauce principal y pendiente media de la cuenca.
Este proceso ha sido realizado utilizando la extensión ArcHydro en el ambiente ArcMap10.

## Slide 32
Datos utilizados: 2.1 Datos de precipitación, ETP y caudal utilizados

## Slide 33
Datos utilizados: 2.1 Datos de precipitación, ETP y caudal utilizados
Utilizadas para la calibración de los modelos 39 sub cuencas.

## Slide 34
Datos utilizados: 2.2 Datos espaciales, MNT, suelos
MGAP, Uruguay. «Carta de reconocimiento de suelos del Uruguay a escala 1:1.000.000.» 1976.

## Slide 35
Datos utilizados: 2.2 Datos espaciales, MNT, suelos

## Slide 36
Datos utilizados: 2.2 Datos espaciales, MNT, suelos
Ejemplo de cálculo en cuenca del Olimar

## Slide 37
Cuenca: 10.1 Treinta y Tres (R.8) Olimar Grande |  |  | 
Suelo presente en la cuenca | Agua Disponible (mm) | Ocupación en la cuenca (Km2) | AD*A
Zapicán | 85 | 16 | 1368
Vergara | 117 | 133 | 15542
Cerro Chato | 79 | 549 | 43142
Sierra de Aiguá | 43 | 562 | 23925
Santa Clara | 64 | 725 | 46098
José Pedro Varela | 87 | 974 | 84976
Sierra Polanco | 73 | 1718 | 125378
 | Sumatorio | 4676 | 340429
 |  | Valor medio | 73
Datos utilizados: 2.2 Datos espaciales, MNT, suelos

## Slide 38
Datos utilizados: 2.2 Datos espaciales, MNT, suelos

## Slide 39
Datos utilizados: 2.2 Datos espaciales, MNT, suelos

## Slide 40
Datos utilizados: 2.2 Datos espaciales, MNT, suelos
Río Negro en la E. A. Paso Mazangano (64)

## Slide 41
Índice
1. Introducción
  1.1 Objetivo del Balance Hídrico
  1.2 Balance Hídrico y Ciclo Hidrológico en Cuencas
2. Datos utilizados
  2.1 Datos de precipitación, ETP y caudal utilizados
  2.2 Datos espaciales, MNT, suelos
  2.3 Registro de aprovechamientos
3. Interpolación espacial de series temporales
4. Modelo de Temez
  4.1 Algoritmo del modelo
  4.2 Calibración
5. Balance Hídrico
  5.1 Resultados

## Slide 42
Interpolación espacial de series temporales

## Slide 43
Índice
1. Introducción
  1.1 Objetivo del Balance Hídrico
  1.2 Balance Hídrico y Ciclo Hidrológico en Cuencas
2. Datos utilizados
  2.1 Datos de precipitación, ETP y caudal utilizados
  2.2 Datos espaciales, MNT, suelos
  2.3 Registro de aprovechamientos
3. Interpolación espacial de series temporales
4. Modelo de Temez
  4.1 Algoritmo del modelo
  4.2 Calibración
5. Balance Hídrico
  5.1 Resultados

## Slide 44
Vamos a calcular:
T excedente de precipitación
H almacenamiento superficial
ETR evapotranspiración real
I infiltración
Asup aporte superficial
Asub aporte subterráneo
A aporte total
Paso de tiempo Mensual
Modelo de Balance Hídrico Temez
Modelo de Temez 4.1 Algoritmo del modelo

## Slide 45
Modelo de Temez 4.2 Calibración
A partir de las series mensuales de precipitación y evapotranspiración areal en cada cuenca aforada, y utilizando las series de caudales registrados y restituidos a régimen natural, se procedió a calibrar el modelo Témez.
La técnica de calibración utilizada se ha basado en algoritmos genéticos implementados en ambiente Matlab. Dichos algoritmos son usados en la calibración de modelos hidrológicos debido a su capacidad de encontrar el mínimo global dentro de la región de variación posible de los parámetros. La función objetivo utilizada ha sido la minimización de:
“A Shuffled Complex Evolution Metropolis algorithm for optimization and uncertainty assessment of hydrologic model parameters”. Jasper A. Vrugt, Hoshin V. Gupta, Willem Bouten, and Soroosh Sorooshian. WATER RESOURCES RESEARCH, VOL. 39, NO. 8, 1201, doi:10.1029/2002WR001642, 2003
donde:
QC(i) es el escurrimiento generado por el modelo para el mes i.
QM(i) es el escurrimiento medido en el mes i.

## Slide 46
Modelo de Temez 4.2 Calibración

## Slide 47
Modelo de Temez 4.2 Calibración

## Slide 48
Modelo de Temez 4.2 Calibración
En el análisis de los distintos gráficos no se observa buena correlación entre los parámetros calibrados y las características físicas de las cuencas.
Hmax es el parámetro con mayor significado físico del modelo ya que en él influye la textura, pendiente del terreno y espesor de la capa en la que tiene lugar la evapotranspiración, por lo que se relacionará con el valor del Agua Disponible de las Tierras del Uruguay (AD).
Se opta por realizar una calibración regional que permita simular el modelo hidrológico en las cuencas sin aforar utilizando los valores de los parámetros calculados mediante este parámetro.

## Slide 49
Modelo de Temez 4.2 Calibración
Calibración regional de la siguiente forma:
Para todas las cuencas se utiliza el mismo valor de los parámetros C, Imax y alfa.
Para cada cuenca se simula el modelo con un valor de agua disponible calculado como:
donde A es un parámetro, que sirve para relacionar la Hmax con el Agua Disponible de cada cuenca.
De esta forma la calibración consiste en determinar los valores de A, C, Imax y alfa tales que hacen mínima la función objetivo (sumatoria de la función objetivo de cada cuenca):
donde FO(i) es la misma función objetivo utilizada en la calibración individual de la cuenca i.

## Slide 50
Modelo de Temez 4.2 Calibración
Valores obtenidos en el proceso de calibración regional para los parámetros siguientes:
A= 1.20
C= 0.94
Imax= 91
Alfa= 0.99

## Slide 51
Índice
1. Introducción
  1.1 Objetivo del Balance Hídrico
  1.2 Balance Hídrico y Ciclo Hidrológico en Cuencas
2. Datos utilizados
  2.1 Datos de precipitación, ETP y caudal utilizados
  2.2 Datos espaciales, MNT, suelos
  2.3 Registro de aprovechamientos
3. Interpolación espacial de series temporales
  3.1 Algoritmo utilizado
  3.2 Implementación y ejemplo de cálculo
4. Modelo de Temez
  4.1 Algoritmo del modelo
  4.2 Calibración
5. Balance Hídrico
  5.1 Resultados

## Slide 52
Balance Hídrico 5.1 Resultados

## Slide 53
Balance Hídrico 5.1 Resultados

## Slide 54
Balance Hídrico
5.1 Resultados

## Slide 55
Balance Hídrico 5.1 Resultados

## Slide 56
Balance Hídrico 5.1 Resultados

## Slide 57
Balance Hídrico 5.1 Resultados

## Slide 58
Balance Hídrico 5.1 Resultados